## Slide 1
제24회 임베디드SW경진대회 · 자유공모 부문
불사 不死
화중생련 火中生蓮
고장(노드 파괴)을 데이터로 바꾸는 자가치유 산불 감시 메시
이동욱 전자공학전공 · 숭실대학교
GitHub · 시연영상 링크는 제출본에 삽입

## Slide 2
개발 동기·배경 | 독창성
재난에선 노드 파괴가 '필연'이다
산불·지진·붕괴 현장에서 센서 노드는 반드시 죽는다. 기존 시스템은 이 죽음을 단순 '손실'로 처리한다.
우리는
죽음의 시공간 패턴 자체를 데이터로 승격해, 사라진 노드들이 오히려 불의 방향·속도를 그리게 한다.
문제 정의
위성·드론은 연기·수목 아래 지표 화선을 못 본다. 진화 지휘·대원 안전이 직결된 실시간 공백.
기존의 공백
stock 메시는 죽은 노드를 우회만 할 뿐, 그 죽음에 담긴 정보를 버린다.
우리 목표
고장 패턴을 데이터로 + 자가치유로, 그 공백을 지상에서 실시간으로 채운다.
→ 응용(산불)이 아니라 아키텍처(고장→데이터+자가치유)에 독창성이 있다.

## Slide 3
기존·유사제품과의 차별성 | 독창성 30
고장을 '손실'이 아니라 '데이터'로
비교 대상 | 그들의 방식 | 한계 | 우리 (불사)
온도 스트리밍 | 살아있는 노드가 온도 상시 전송 | 초저가 대량 노드엔 상시 전송 부담(전력·대역폭) | 교차검증된 '죽음'을 확정 이진 신호로 → 화선 위치·방향·속도
Dryad Silvanet | 불 오기 전 조기 감지(내열, +85℃ 한계) | 불 속에선 못 버팀 — 감지 특화, 전선 추적 아님 | 타 죽으며 화선을 그림 — 감지(그들)와 추적(우리)은 상보
stock ESP-MESH | 노드 죽으면 경로 우회(연결성만) | 죽음을 손실로만 처리, 정보로 안 씀 | 죽음을 1급 이벤트로 승격 + 도착시각 추정 + 오탐 방어
드론·위성 | 상공·우주 광역 개요 | 연기·수목 아래 지표 화선·초 단위 변화 못 봄 | 지표 실측 레이어 + 지상 통신 백본 — 대체 아니라 상보
★ 헤드라인 차별점 오탐 방어(통신두절 vs 진짜 파괴 구분) = stock 메시가 못 하는 우리만의 계층.

## Slide 4
★ 핵심 알고리즘 | 기술성·완성도 30
죽은 노드의 (좌표·시각) → 불의 방향·속도
1
죽은 시각 수집
각 노드가 임계온도에 타 죽은 시각 = 불이 그 지점에 도착한 시각.
2
최소제곱 평면 적합
흩어진 (x, y, 죽은시각) 점들에 가장 잘 맞는 면을 긋는다 (딥러닝 아님).
3
기울기 → 방향·속도
평면의 기울기 방향 = 진행 방향, 1 / 기울기 크기 = 진행 속도.
도착시각 지도 (개념)
불 진행 방향
먼저 죽음
나중 죽음
가벼운 최소제곱 — 저사양 게이트웨이에서 즉시 계산. 방향 견고(2.1°), 속도는 보수적(안전마진).