## Slide 1
제24회 임베디드SW경진대회 · 자유공모 부문
불사
화중생련 火中生蓮
고장(노드 파괴)을 데이터로 바꾸는 자가치유 산불 감시 메시
이동욱 전자공학전공 · 숭실대학교
GitHub · 시연영상 링크는 제출본에 삽입

## Slide 2
개발 개요 ① 개발 배경·동기 | 독창성
재난에선 노드 파괴가 '필연'이다
산불·지진·붕괴 현장에서 센서 노드는 반드시 죽는다. 기존 시스템은 이 죽음을 단순 '손실'로 처리한다. 우리는 죽음의 시공간 패턴 자체를 데이터로 승격해, 사라진 노드들이 오히려 불의 방향·속도를 그리게 한다.
문제 정의
위성·드론은 연기·수목 아래 지표 화선을 못 본다. 진화 지휘·대원 안전이 직결된 실시간 공백이 남는다.
기존의 공백
stock 메시는 죽은 노드를 우회만 할 뿐, 그 죽음에 담긴 정보를 버린다.
우리 목표
고장 패턴을 데이터로 + 자가치유로, 그 공백을 지상에서 실시간으로 채운다.
→ 응용(산불)이 아니라 아키텍처(고장→데이터 + 자가치유)에 독창성이 있다.
불사 · 화중생련
1

## Slide 3
개발 개요 ② 문제 정의 | 활용성
상공이 못 보는 '지표 화선'의 실시간 공백
무엇이 안 보이나
연기와 수목 캐노피 아래에서 실제로 번지는 지표 화선(fire front)의 위치·방향·속도. 위성은 광역 개요만, 드론은 상공·간헐적이라 초 단위 국지 변화를 놓친다.
왜 치명적인가
진화 지휘부의 자원 배치와 최전선 대원의 대피 타이밍이 바로 이 정보에 달려 있다. 공백이 곧 인명·재산 피해로 이어진다.
현장 동기 (2025 의성 산불)
대형 산불 대응 현장에서, 지상의 실시간 화선 정보가 없어 판단이 지연되는 국면을 보며 '지상에서 화선을 실측하는 저가 레이어'의 필요를 절감했다. (동기·삽화로만 사용 — 반사실 주장 아님)
불사 · 화중생련
2
동기는 삽화로만 · 근거는 일반 산불대응 공백

## Slide 4
개발 개요 ③ 개발 목표·핵심 아이디어 | 독창성 30
고장을 '손실'이 아니라 '데이터'로
① 노드 파괴
불에 타 죽는 순간
② 죽은 시각·좌표
= 불이 도착한 시각
③ 방향·속도·ETA
불의 진행을 역산
목표 1 — 고장의 데이터화
교차검증된 '죽음'을 확정 이진 신호로 모아, 흩어진 (좌표·죽은시각)에서 화선의 위치·방향·속도를 추정한다.
목표 2 — 자가치유
노드가 죽어 경로가 끊겨도 남은 노드들이 자동으로 우회로를 다시 짜, 관측 자체가 계속되게 한다.
→ 두 목표가 합쳐져: 노드는 죽지만(불에 타도) 시스템의 관측은 '죽지 않는다'. = 불사(不死)의 이중 의미.
불사 · 화중생련
3

## Slide 5
개발 환경 ① 시스템 구성 | 기술성(임베디드SW 적용)
하드웨어 · 소프트웨어 구성
하드웨어
· 센서 노드: ESP32 × 16 (WiFi 메시)
· 온도 감지: DS18B20 디지털 온도센서
· 상태 표시: WS2812 LED (생사·경보 시각화)
· 게이트웨이: 라즈베리파이 (메시↔대시보드)
· 전원: 배터리 / 승압 모듈
16노드 실물 재료비 ≈ 45만 원 (저가 소모형 설계).
소프트웨어
· 노드 펌웨어: C/C++ (Arduino-ESP32 + painlessMesh)
— 메시 자동 구성·우회 + 메시 시각 동기 제공
· 게이트웨이: Python — 시뮬 추정기 코드 그대로 재사용
· 관제: 자체완결 웹 대시보드 (HTML, 서버 불필요)
· 개발·검증: 네트워크 시뮬레이터(Python), Wokwi(컴파일 확인)
불사 · 화중생련
4

## Slide 6
개발 환경 ② 기능 설계도 | 기술성
데이터 흐름 아키텍처
센서 노드
ESP32 + 온도
메시 네트워크
painlessMesh
게이트웨이
RPi · 추정기(Python)
웹 대시보드
화선·경보 관제
노드가 임종신호·하트비트를 메시로 흘리면, 게이트웨이가 죽은 노드의 시공간 패턴에서 화선을 추정하고, 대시보드가 생사·자가치유 경로·참/추정 화선·대피경보를 실시간 재생한다.
핵심 이식성 증명
게이트웨이가 시뮬레이터의 추정기 코드를 그대로 재사용 → 모의 데이터에서 방향 2.115°·속도 0.096%가 시뮬 직접값과 완전 일치. 검증된 알고리즘을 실물 파이프라인에 그대로 옮길 수 있음을 증명.
불사 · 화중생련
5

## Slide 7
개발 프로그램 설명 ① 4대 모듈 | 기술성·완성도 30
시스템을 이루는 네 개의 핵심 모듈
①
임종신호 (Last-Gasp)
노드가 임계온도를 넘겨 죽기 직전 쏘는 마지막 패킷 — 죽음의 시각을 확정.
②
자가치유 라우팅
노드가 죽어 길이 끊기면 sink 기준 역방향 BFS로 우회로를 자동 재계산.
③
오탐 방어 (교차검증) ★
통신두절 vs 진짜 파괴를 다중이웃 + 온도로 구분 — stock 메시가 못 하는 계층.
④
도착시각 추정 ★
죽은 (좌표·시각)에서 최소제곱으로 불의 방향·속도·ETA를 역산.
불사 · 화중생련
6

## Slide 8
개발 프로그램 설명 ② ★ 핵심 알고리즘 | 기술성·완성도
죽은 노드의 (좌표·시각) → 불의 방향·속도
1
죽은 시각 수집
각 노드가 임계온도에 타 죽은 시각 = 불이 그 지점에 도착한 시각.
2
최소제곱 평면 적합
흩어진 (x, y, 죽은시각) 점들에 가장 잘 맞는 면을 긋는다 (딥러닝 아님).
3
기울기 → 방향·속도
평면의 기울기 방향 = 진행 방향, 1 / 기울기 크기 = 진행 속도.
도착시각 지도 (개념)
먼저 죽음
나중 죽음
불 진행 방향
가벼운 최소제곱 — 저사양 게이트웨이에서 즉시 계산. 방향 견고(2.1°), 속도는 보수적(안전마진).
불사 · 화중생련
7

## Slide 9
개발 프로그램 설명 ③ ★ 오탐 방어 (헤드라인) | 독창성·기술성
'통신두절'인가, '진짜 파괴'인가
노드가 조용해졌다고 다 죽은 게 아니다. 잠깐 끊긴 것(통신두절)을 죽음으로 오판하면 가짜 화선이 그려진다. 우리는 두 층으로 구분한다.
1층 · 다중 이웃 교차검증
한 노드가 침묵해도 즉시 죽음으로 보지 않는다. K개 이웃(K_confirm=3)이 독립적으로 '연결 끊김'을 확인해야 사망 후보로 승격 — 일시적 링크 노이즈를 걸러낸다.
2층 · 온도 교차검증
사망 후보가 직전에 고온을 겪었는가? 화선에 의한 죽음이면 온도 상승이 선행한다. 온도 정황이 뒷받침될 때만 '화선 사망'으로 확정.
결과: 측정 전 구간(통신두절 0.30까지) 오탐률 0%. 초기 설계의 관대판정發 오탐(0.20~)을 원인 특정해 제거. 이 계층이 죽음을 단순 우회하는 stock 메시와의 진짜 차별점이다.
불사 · 화중생련
8

## Slide 10
개발 프로그램 설명 ④ 자가치유 라우팅 · 임종신호 | 기술성
길이 끊겨도 관측은 죽지 않는다
자가치유 라우팅
· sink(id 0) 기준 역방향 BFS로 각 노드의 상행 경로를 구성.
· 노드가 DEAD로 확정되면 영향 구역만 경로를 즉시 재계산.
· 연결성이 유지되는 한, 죽은 노드를 우회해 데이터가 계속 sink에 도달.
※ 재라우팅 실지연은 실물에서 첫 실측(Phase C). 시뮬의 100ms는 틱값(성능 아님).
임종신호 (Last-Gasp)
· 노드가 임계온도를 넘어 죽기 직전, 마지막 패킷을 방출.
· '언제 죽었는가'를 확정 → 도착시각 추정의 입력 시각을 정밀화.
· 하트비트(주기 신호) 누락과 결합해 침묵을 판정.
죽음의 '시각'이 정확할수록 화선 방향·속도 추정이 정밀해진다.
자가치유(관측 지속) + 임종신호(죽음의 시각 확정)가 만나, '죽는 노드'가 '살아있는 정보'가 된다.
불사 · 화중생련
9

## Slide 11
개발 프로그램 설명 ⑤ 구성 · 개발 규율 | 기술성·완성도
코드 구성과 'measure-first' 규율
저장소 구성
· sim/ — 네트워크 시뮬레이터·도착시각 추정기
· firmware/ — ESP32 노드 펌웨어(C/C++)
· gateway/ — 라즈베리파이 추정기(Python, sim 재사용)
· dashboard/ — 자체완결 웹 관제
· docs/ — 연구노트(PROGRESS·DECISIONS·STRESS_REPORT)
결정 로그(D-001~)·진행 로그를 남겨 '정직한 연구 여정' 자체를 자산화.
measure-first 규율
· 시뮬은 항상 seed 고정 → 결과 재현 가능.
· 결과가 나빠도 파라미터를 유리하게 고치지 않는다(기록만).
→ 데모에만 맞춘 overfitting 함정 회피.
· 새 요인은 '환경'만 어렵게, 추정기·방어 로직은 불변으로 측정.
이 규율 덕에 스트레스·괴리 수치를 심사에서 그대로 방어할 수 있다.
→ 완성도는 '보기 좋은 숫자'가 아니라 '재현 가능하고 정직하게 측정된 숫자'에서 나온다.
불사 · 화중생련
10

## Slide 12
장애요인·해결 ① | 기술성(문제해결·공학 성숙도)
하드웨어 없이 먼저 검증하고, 정직하게 교정
장애 · 하드웨어 리스크
부품 도착 전 알고리즘을 못 짜면 개발이 지연되고, 실물에서 처음 검증하면 리스크가 크다.
해결 · 시뮬 선(先)개발
네트워크 시뮬레이터로 4대 기능을 먼저 구현·검증. 정상 조건에서 방향 2.12°·속도 0.10%·전달률 92.3%·오탐 0% 확보.
장애 · 가짜로 좋은 수치
초기엔 바람이 고정 파형이라 시드를 바꿔도 오차가 안 변해 에러바가 가짜로 0에 가까웠다.
해결 · 측정 정직화 (#2b)
바람을 시드마다 다른 실현으로 바꿔 진짜 통계로. 재특성화 결과: 방향·위치는 견고, 속도는 취약 → '방향 신뢰, 속도 보수적' 원칙 확립.
불사 · 화중생련
11
정직성 서사 = 과대포장 배제

## Slide 13
장애요인·해결 ② ★ 하드웨어 괴리 선점 | 공학 성숙도·차별화
가장 무섭던 위험 '시계 동기'를 실물 전에 정량화
시뮬은 모든 노드가 시계 하나를 공유하지만, 실물 ESP32는 저마다 시계가 어긋난다(드리프트). 우리 추정기는 죽은 '시각 차이'로 방향·속도를 뽑기에, 시계 오차가 곧 추정 오차가 될 수 있다 — 시뮬에선 안 보이는 실물 전용 위험.
2.13°
방향오차
시계지터 300ms에서
2.8%
속도오차
300ms에서
0%
오탐률
통신두절 0.30까지
12+
권장 노드수
저밀도 속도붕괴 근거
대응 · painlessMesh 메시 시각 동기 + 시뮬 정량화(#2c)
우리가 고른 라이브러리가 마침 메시 전체 공유 시각(getNodeTime())을 제공 → 드리프트를 근본 완화. 시뮬로 잔여 지터를 0~300ms 주입해도 방향은 견고(2.1°). ①라이브러리 대응 ②시뮬로 허용치 확보 ③실제값은 실물에서 확인 — 세 겹으로 선점.
불사 · 화중생련
12
#2c · measure-first

## Slide 14
장애요인·해결 ③ ★ 새 한계의 발굴·진단·해결 | 공학 성숙도
'비화재 사망' — 발견부터 해결까지
#2c에서 새 축의 한계를 스스로 발굴 — 불이 아닌 죽음(배터리·고장)을 화선 사망으로 오분류. '찬 구역은 방어된다'는 우리 가설을 측정으로 반증하고, 원인을 특정해 제거했다.
진단 (#2e-1 · 측정)
'위험한 찬 구역은 방어된다'는 가설을 측정으로 반증 — 찬(COOL) 비화재 누수 86.4%. 원인은 이웃 표본 부족 시 관대 채택(설계 구멍, 물리적 한계 아님)으로 특정.
해결 (#2e-2)
관대 채택을 멈춰 COOL 누수 86.4%→0%, 방향 오염 제거(적대적 8개서 15.7°→2.7°). 남은 통과는 참 화선과 일치하는 무해 HOT뿐. 보너스로 기존 오탐 breakpoint(0.20)도 소멸.
→ 발견→가설→반증→진단→해결의 완결. '한계를 아는' 것을 넘어 '고치는' 성숙도. (estimator 수학 불변, 선별 로직만)
불사 · 화중생련
13
#2c 발견 · #2e 진단·해결

## Slide 15
결과물 차별성·우수성 ① 차별성 | 독창성 30
고장을 '손실'이 아니라 '데이터'로
비교 대상 | 그들의 방식 | 한계 | 우리 (불사)
온도 스트리밍 | 살아있는 노드가 온도 상시 전송 | 초저가 대량 노드엔 상시 전송 부담(전력·대역폭) | 교차검증된 '죽음'을 확정 이진 신호로 → 화선 위치·방향·속도
Dryad Silvanet | 불 오기 전 조기 감지(내열, +85℃ 한계) | 불 속에선 못 버팀 — 감지 특화, 전선 추적 아님 | 타 죽으며 화선을 그림 — 감지(그들)와 추적(우리)은 상보
stock ESP-MESH | 노드 죽으면 경로 우회(연결성만) | 죽음을 손실로만 처리, 정보로 안 씀 | 죽음을 1급 이벤트로 승격 + 도착시각 추정 + 오탐 방어
드론·위성 | 상공·우주 광역 개요 | 연기·수목 아래 지표 화선·초 단위 변화 못 봄 | 지표 실측 레이어 + 지상 통신 백본 — 대체 아니라 상보
★ 헤드라인 차별점 오탐 방어(통신두절 vs 진짜 파괴 구분) = stock 메시가 못 하는 우리만의 계층.
불사 · 화중생련
14

## Slide 16
결과물 차별성·우수성 ② 성능·강건성 | 기술성(정량)
정상 성능과 '작동 한계선'을 함께 밝힌다
2.12°
방향오차
정상 조건
0.10%
속도오차
정상 조건(보수적 해석)
92.3%
전달률
자가치유 포함
0%
오탐률
통신두절 오판
작동 한계선 (operating envelope) — 어디까지 버티는가
축 | 한계선 / 결과 | 의미
노드 밀도 | 12노드 이상에서 속도 안정 (9노드서 붕괴) | '12+ 운용' 근거 → 실물 16 + 시뮬 확장
시계 지터 | 300ms까지 방향 2.1° 견고 | 메시 시각 동기로 사실상 해소
통신두절 | 측정 전 구간(0.30)까지 오탐 0% | 관대판정 제거로 초기 breakpoint 소멸
비화·비화재 | 비화 2개+ 취약 · 비화재 COOL 누수 차단 | #2e: COOL 86.4%→0%, 잔여는 무해 HOT
🟡 실물 정량지표(재라우팅 실지연·추정오차·전달률·오탐률)는 부품 도착 후 실측하여 이 자리에 삽입.
불사 · 화중생련
15
🟡 실측 자리 확보

## Slide 17
파급력·기대효과 ① 활용 | 활용성 20
누가 쓰고, 어떻게 배포하나
수요자 1 · 진화 지휘부
지표 화선의 실시간 위치·방향·속도로 '어디에 자원을 먼저 투입할지' 판단. 자원 배치 정확도↑.
수요자 2 · 최전선 대원
'이 구역에 전선 N분 내 도달' 대피 타이밍 제공. 대원 안전과 직결(속도는 안전마진으로 보수적 경보).
배포 · 고위험 구역 사전 배치
상습 발화지, 도시·마을 인접 산림(WUI), 주요 시설·문화재·등산로에 핀포인트. 초저가라 촘촘히 깔아도 부담 적음(사전 배치는 상용 선례로 검증).
기대효과
상공 관측이 놓치는 지표 화선을 지상에서 실시간화 → 자원 배치 정확도와 대원 안전을 동시에 끌어올린다.
불사 · 화중생련
16

## Slide 18
파급력·기대효과 ② 시장성·발전 | 활용성 · 발전 가능성
저가 소모형의 경제 논리와 확장성
비용 논리
· 노드 개당 수천 원 → 불 속에 들어가는 역할엔 내구성을 '살' 수 없으니 저가 소모형이 유일하게 합리적.
· 16노드 실물 ≈ 45만 원.
· 예방 투자 vs 산불 1회 피해(인명·산림·재산) = 후자가 압도적.
· 불날 때마다 갈아끼우는 모델이 오히려 경제적.
발전 가능성
· 같은 '고장-패턴-데이터화 + 자가치유' 구조를 실내 화재·가스 누출·구조물 붕괴·홍수로 확장 가능.
· 온도 상승 궤적·곡선-허용 시공간 정합·다중소스 추정(#2e)이 다음 연구 축.
· 드론·위성과 대체가 아니라 상보 레이어로 통합.
→ 독창성은 특정 응용이 아니라 '고장을 데이터로 승격하는 아키텍처'에 있어, 재난 전반으로 이식된다.
불사 · 화중생련
17

## Slide 19
개발 일정·업무 분장 | 팀 구성·역량 10
1인 개발자로 전 영역을 단계적으로 수행
단계 | 기간 | 내용 | 상태
① 시뮬·알고리즘 | ~완료 | 네트워크 시뮬·도착시각 추정·스트레스·괴리 정량화(#2c) | ✅ 완료
② 실물 포팅 | 부품 후 ~1주 | 16노드 플래시·메시/임종신호 실제 RF 검증·통합 | 진행 예정
③ 데모·측정 | 이후 | 열원 트리거 데모 · 재라우팅/추정오차/전달률 실측 | 🟡 실측
④ 문서·영상 | ~제출(9/4) | 보고서 PPT 완성 · 시연영상 · GitHub Public | 진행 중
1인 업무 분장 (영역별)
펌웨어(ESP32·painlessMesh) · 알고리즘/게이트웨이(Python 추정기) · 하드웨어(16노드 조립·데모) · 문서/발표(보고서·영상)를 단독으로 단계적 수행. 시뮬 선개발로 리스크를 앞당겨 해소하고, measure-first로 범위를 통제 — 1인 개발의 범위 관리·완결 역량을 보인다.
불사 · 화중생련
18